ZALECENIA IODA I PSKO DLA PRAC KOMISJI POMIAROWEJ

NA REGATACH KLASY OPTIMIST

IODA i PSKO rekomenduje mierniczym i osobom pełniącym funkcje inspektorów sprzętu w Komisjach Pomiarowych, prezentowanie przyjaznego i otwartego stylu pracy oraz zachęcającego młodych uczestników regat do zgłaszania wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących przepisów klasowych. Działania takie mają na celu upowszechnienie zasadności spełniania wymogów tych przepisów, zgodnie z ogólnymi zasadami rywalizacji sportowej i bezpieczeństwa uczestników regat żeglarskich w klasie OPTIMIST.

Prace Komisji Pomiarowej na lądzie.

- Optymalizacja procesu pomiarowego dostosowanego do oczekiwań organizatora regat i dostępnego czasu tzw. pomiarowego. Rekomendowana lista godzinowa zgłoszeń do pomiarów.

- Wykorzystanie druku zgłoszenia zbiorczego do inspekcji pomiarowej ( druk do pobrania ze strony PSKO ). Weryfikacja wpisów z BAZĄ jachtów , które zostały poddane wcześniejszym pomiarom. ( BAZA uaktualniana w ciągu sezonu do pobrania ze strony PSKO ).

- Jachty i żagle figurujące w BAZIE mogą przechodzić inspekcję szybką ścieżką, uzyskując potwierdzenie na zgłoszeniu do regat tylko po realizacji pkt-u 5 .

- Jachty nie ujęte w BAZIE i jachty o zmienionych żaglach podlegają procedurze pomiarowej przyjętej na określonych regatach.

Zakres inspekcji pomiarowej powinien obejmować standardowo i każdorazowo inspekcję jachtu i jego wyposażenia pod względem bezpieczeństwa:

- wpis testu pływalności i inspekcja zbiorników wypornościowych (stan techniczny, wyporność, rodzaj materiału, stan okuć i pasów mocujących)

- cuma jej długość i pewność mocowania,

- blokada masztu,

- skuteczność połączenia linką lub naciągiem czerpaka, pagaja, miecza.

- kamizelka ratownicza spełniająca wymogi przepisów klasowych.

Sprawdzenie stanu opasek pomiarowych na maszcie

Prace Komisji Pomiarowej na wodzie.

- Inspekcja jachtów w porcie i w czasie wodowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ( pkt 5 powyżej ).

- Inspekcja powyżej mety – zgodnie z komunikatem obowiązek dopłynięcia pierwszych 5 – 10 jachtów.

- sprawdzenie numeru ( guzika-naszywki ) na żaglu,

- sprawdzenie prawidłowości dystansu pomiędzy likami , a masztem i bomem ( max 10 mm )

- sprawdzenie prawidłowości pozycji znacznika na żaglu pomiędzy opaskami na maszcie i stan czytelności opasek .

- sprawdzenie dystansu pomiędzy punktem mocowania bloku szota na stropiku , a bomem ( max. 100 mm ).

- sprawdzenie prawidłowości napełnienia zbiorników wypornościowych i prawidłowego zapięcia kamizelki asekuracyjnej.

- sprawdzenie prawidłowego mocowania linek zabezpieczających  czerpak, pagaj, miecz.